Kontinuální detektor – čidlo s tepelně-vodivostní detekcí pro zjišťování překročení koncentrace těkavých organických látek ve vzdušině

Varianty :

- koncentrační v provedení do prostředí BNV pro sledování nízkých koncentrací VOC

- bezpečnostní v provedení do prostředí SNV,  pro sledování vysokých koncentrací VOC  0-50% LEL (certifikát FTZÚ 09 ATEX 0211X)

Přednosti :

- dlouhá životnost, nevyžaduje údržbu,

- jednoduchý provozní měřící přístroj,

- vlastní paměť dat,

- sledování aktuálních hodnot koncentrace

- jeden měřící rozsah,

- cenově dostupné

Technické parametry :

princip metody				tepelně-vodivostní detekce;

měřené plynné složky	definované uhlovodíky, jejich směsi a deriváty ve vzdušině;

měřené koncentrace 	spolehlivé hodnoty v oblasti ověřené a signalizované koncentrace, jinak orientační;

doprava vzorku				difuzí skrz filtrační membránu;

napájení elektro				20W, 9V =

výstup měřené hodnoty koncentrace		binární; variantně napěťový 0-10 V

paměť dat 	cca 5 měsíců (čas, ½ hodinová konc., min a max hodnota v dané půlhodině)

software	pro ověření, nastavení, sběr dat a komunikaci s čidlem

rozsah měření, možnost nastavení rozsahu : 0 - 500 ppm		koncentrační

0 – 10000 ppm	bezpečnostní

Skládá se ze dvou částí. Senzoru, který se montuje v místě měření koncentrace na vzduchotechnické potrubí, případně v prostoru technologie. Se záznamovým zařízením a zdrojem je spojeno společným napájecím a komunikačním kabelem. Záznamové zařízení se montuje do rozvaděče (šířka cca 6 komponent). Zde jsou vizualizovány na dvouřádkovém displeji hodnoty aktuální koncentrace, průměru v poslední půlhodině a nastavená limitní koncentrace VOC. Překročení jisté koncentrace uhlovodíků je signalizováno pomocí binárního signálu na výstupních svorkách přístroje. Variantně je k dispozici analogový (napěťový) výstup 0-10V) pro připojení na ovládání např. ventilátoru odsávání.

Uplatnění se najde v průmyslu pro provozní kontrolu limitní koncentrace VOC u výstupů vzdušiny z  výrob produkujících organické látky, ze zařízení na likvidaci uhlovodíků (filtry s aktivním uhlím, biofiltry, katalytické oxidace, termické jednotky, …). Dále pak identifikace nebezpečí výbuchu při vysoké koncentraci uhlovodíků v prostředí budov dle ČSN 65 0201.

Záruka v trvání 12 měsíců od data předání a zaškolení obsluhy.

Záruční i pozáruční servis na území ČR do 48 hodin.