Kontinuální analyzátor CxHy s FID detekcí pro zjišťování sumy těkavých organických látek

slouží k provozním analýzám vzdušiny obsahující jako znečišťující látku uhlovodíky (CxHy).

Přednosti :

- jednoduchý provozní měřící přístroj,

- plamenoionizační detekce (FID)

- měření nízkých i vysokých koncentrací,

- dlouhá životnost, nevyžaduje údržbu,

- poskytuje digitální signál,

- jeden měřící rozsah,

cenově dostupný.

Technické parametry :

měřené plynné složky				kontinuální měření CxHy ve vzdušině

princip metody				plamenoionizační detekce (FID)

napájení elektro				24 V ~, min 10A

požadované plyny				vodík (tlak 80 kPa), spotřeba 50 ml/min.

kalibrační plyn propan ve vzduchu

tlakový vzduch čištěný, bez zbytků oleje

výstup měřené hodnoty koncentrace		displej, resp. digitální RS 485

jeden rozsah měření, možnost nastavení rozsahu :

(dle zadání měřeného koncentračního rozmezí)	0 - 1000 ppm 		(0 – 1600 mg/m3)

0 – 30 000 ppm	(0 – 48 000 mg/m3)

analyzátor je vybaven čerpadlem vzorku.

Uplatnění se najde v průmyslu pro provozní kontrolu koncentrace CxHy u výstupů vzdušiny z organických výrob, ze zařízení na likvidaci uhlovodíků (filtry s aktivním uhlím, biofiltry, katalytické oxidace, termické jednotky, …). Dále pak pro provozní kontrolu nasycenosti vnitřního prostředí (pracovního prostředí) uhlovodíky, identifikace nebezpečí výbuchu z vysoké koncentrace uhlovodíků.

Detektor VAMET 20 je dodáván standardně v nerezové skříni o rozměrech 390x210x390 mm.

Záruka v trvání 12 měsíců od data předání přístroje a zaškolení obsluhy.

Záruční i pozáruční servis na území ČR do 24 hodin.

Systém výroby je certifikován TÜV, je vystaveno prohlášení o shodě.