Analyzátor s plamenoionizační detekcí pro kontinuální stanovení sumy těkavých organických sloučenin ve vzdušině (při měření emisí, imisí a pracovního prostředí)

Vamet 2000 základní model

- mikroprocesorové řízení funkcí analyzátoru,

- automatický / manuální provoz,

- kontrola provozních parametrů analyzátoru,

- A/D převodník s digitálním vyústěním pro ON-LINE záznam dat do externího PC,

- jeden měřící rozsah při zachování rozmezí měřených hodnot CxHy (0–20 000 ppm),

- vlastní paměť pro záznam dat min. po dobu min. 8 hodin.

### Vamet 2000

je osazen grafickým dotykově citlivým displejem o úhlopříčce 5”, umožňujícím ovládání analyzátoru a vizualizaci naměřených hodnot minutových průměrů koncentrace CxHy ve formě grafu.

### Vamet 2000 K (speciální konstrukce)

je konstruován pro analýzu vzdušiny se sníženým obsahem kyslíku, která se vyskytuje především ve spalovacích procesech a pro měření vysokých koncentrací CxHy ve vzorku (rozsah 0 – 50 000 ppm).

### Vamet 2000 I (speciální konstrukce)

nadstandardním řešením konstrukce je dosaženo vysoké přesnosti a spolehlivosti v oblasti nízkých koncentrací CxHy. Toto provedení je určeno především pro monitorování těkavých organických sloučenin ve volném ovzduší, případně v pracovním prostředí.

základní technické parametry

- měřené plynné složky					suma uhlovodíků (CxHy)

- princip metody 						plamenoionizační detekce

- měřící rozsahy 						jeden rozsah 0 – 20 000 ppm

- minimální stanovitelné množství			1 ppm (0,1 ppm v provedení I)

- stabilita						lepší než 2% měřené hodnoty

- výstupy – okamžitá hodnota koncentrace CxHy		seriový RS 232

- rozměry (š x v x h)					do 19”rámu, 485 x 220 x 420 mm

- napájení 						230 V / 50 Hz

Analyzátor VAMET 2000 je dodáván standardně v nerezové skříni pro upevnění do 19” přístrojového rámu. Analyzátor je vybaven čerpadly měřeného vzorku a vzduchu. K analyzátoru přísluší SW (V-Soft).

Dodací lhůta 3 měsíce.  								      Záruka 24 měsíců

Analyzátor splňuje požadavky legislativy ČR pro autorizované měření CxHy v ovzduší.

Systém výroby je certifikován TÜV, je vystaveno prohlášení o shodě.